IO-006	Kraków, sierpień 2004

#### INSTRUKCJA  OBSŁUGI

##### KURTYNY POWIETRZNEJ

Typ:

EKP 100 (1f - zimna)

EKP 100K (1f - zimna - sterowanie)

EKP 103 (1f - 2 / 3 kW)

EKP 103K (1f - 2 / 3 kW - sterowanie)

EKP 106 (3f - 4 / 6 kW)

EKP 106K (3f - 4 / 6 kW - sterowanie)

EKP 150 (1f - zimna)

EKP 150K (1f - zimna - sterowanie)

EKP 159 (3f - 6 / 9 kW)

EKP 159K (3f - 6 / 9 kW - sterowanie)

Producent: „elektrotermia” - sp. z o.o.

###### Biuro Handlowe

ul. Mackiewicza 5

31-214 Kraków

tel: (12) 415 - 75 - 22

tel: (12) 415 - 75 - 23

fax:  (12) 415 - 42 - 40

e-mail: dzial.handlowy@elektrotermia.com.pl
www.elektrotermia.com.pl

Niniejszą instrukcję należy zachować

do późniejszego wykorzystania

Spis treści :									Strona:

1.  Zastosowanie ............................................................	2

2.  Budowa ......................................................................	2

3.  Dane techniczne ........................................................	3

4.  Bezpieczeństwo użytkowania ..................................	4

5.  Konserwacja ..............................................................	4

6.  Montaż naścienny ......................................................	4

7.  Warunki gwarancji .....................................................	5

8.  Schemat połączeń .....................................................	6

9.  Karta napraw ..............................................................	10

10.  Karta gwarancyjna .....................................................	11

11.  Adresy serwisów ........................................................	12

1. Zastosowanie

Kurtyny powietrzne typoszeregu EKP charakteryzują się prostą i wygodną obsługą. Przeznaczone są do montażu nad drzwiami (tworząc niewidzialną barierę ochronną) na wysokości powyżej 1,8 m, nie przekraczającej 2,7 m. Kurtyny można łączyć z sobą w zestawy o dowolnej długości, montując je obok siebie. Konstrukcja kurtyny umożliwia podłączenie zegara sterującego (na zaciski XL1-X1 zamiast podłączonego mostka). Dzięki zasysaniu powietrza od przodu kurtyny istnieje możliwość ich montażu w niskich pomieszczeniach zaraz pod sufitem lub w przestrzeni międzystropowej. Kurtyna nie może być traktowana jako podstawowe źródło ciepła.

2. Budowa

Kurtyny powietrzne posiadają stalową obudowę, w której umieszczone są rurkowe elementy grzejne oraz wentylator (wyjątkiem są kurtyny zimne gdzie nie ma grzałek). Elementy sterujące pracą urządzenia (tj. wyłączniki oraz termostat), w kurtynach w wersji kompaktowej (oznaczonej literą „K” na końcu nazwy typu), są wbudowane na stałe do urządzenia. W pozostałych przypadkach sterowanie realizowane jest za pomocą panelu sterującego oraz termostatu zewnętrznego.

Obudowa pokryta jest powłoką lakierniczą, nakładaną technologią proszkową, o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na wysoką temperaturę.

Kurtyny typu EKP 100K oraz EKP 103K wyposażone są w przewód zasilający długości 2 mb, zakończony wtyczką jednofazową 16A, pozostałe posiadają kostkę przyłączeniową do podpięcia zasilania.

Kurtyny typoszeregu EKP wykonane są według standardów europejskich, spełniając wymogi normy PN - EN 60335 - 2 - 30: 1999 + A1: 2002. Obudowa posiada stopień ochrony IP 21.

Kurtyny posiadają znak „B” bezpieczeństwa, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

3. Dane techniczne

| Model: | EKP 100 | EKP 100K* | EKP 103 | EKP 103K* | EKP 106 | EKP 106K | EKP 150 | EKP 150K | EKP 159 | EKP 159K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc znamionowa (podział mocy*): | - | 2 / 3 kW | 4 / 6 kW | - | 6 / 9 kW |
| Napięcie znamionowe: | 230 V~ / N / PE | 230 V~ / N / PE | 3x400V~/N/PE | 230 V~ / N / PE | 3x400V~/N/PE |
| Liczba i moc elementów grzejnych: | - | 6x500W/230V~ | 9x670W/230V~ | - | 9x1kW/230V~ |
| Moc wentylatora: | 130 W | 130 W | 130 W | 140 W | 140 W |
| Maksymalna ilość powietrza: | 1300 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1700 m3/h | 1600 m3/h |
| Wymiary: (szer. x wys. x głęb. [mm]) | 980x250x260 | 980x250x260 | 980x250x260 | 1400x250x260 | 1400x250x260 |
| Masa całkowita [kg]: | 21,5 | 22,5 | 23 | 23 | 26,5 |
| Stopień ochrony, zapewniany przez obudowę: | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Sposób zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym: | klasa I | klasa I | klasa I | klasa I | klasa I |
| Stopień podniesienia temperatury (I stopień mocy / II stopień mocy): | - | 11 / 15 (C | 16 / 25 (C | - | 23 / 27 (C |
| Termostat | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Regulacja prędkości ** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Poziom głośności dB(A) | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 |

* 	Kurtyny posiadają przewód zasilający (2 mb) zakończony wtyczką jednofazową.

** 	Kurtyny w wersji kompaktowej posiadają regulację prędkości oraz mocy wbudowaną do urządzenia, natomiast pozostałe wersje 
w oddzielnym panelu sterującym.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

Przy obsłudze kurtyn powietrznych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz bezwzględnie stosować się do niżej podanych wskazówek:

-	Kurtyny muszą być zamocowane do ściany lub sufitu zgodnie z zaleceniami producenta.

- 	Kurtyn nie można montować bezpośrednio pod gniazdami wtykowymi.

-	Kurtyn nie wolno nakrywać.

-	Kurtyna przeznaczona jest do pracy w poziomie.

-	Nie montować ich w pomieszczeniach zawierających materiały łatwopalne.

-	W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń kurtyny powietrznej, które mogą stworzyć zagrożenie pożarowe należy niezwłocznie przerwać jej użytkowanie 
i porozumieć się z serwisem.

-	Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to musi być on wymieniony 
	u wytwórcy lub przez specjalistyczny zakład naprawczy.

-	Wykonywanie samodzielnych napraw lub zmian konstrukcyjnych przez Użytkownika jest niedozwolone i wiąże się z utratą gwarancji.

UWAGA:

W przypadku podłączenia do jednego panelu sterującego więcej niż jednej kurtyny (maksymalnie cztery), należy zacisk X1 w panelu sterującym połączyć 
z zaciskiem X1 tylko pierwszej kurtyny. Jednocześnie nie należy podłączać  zacisków X1 w pozostałych kurtynach. Pozostałe zaciski w panelu i kurtynie 
o tych samych oznaczeniach łączymy ze sobą, natomiast termostat zewnętrzny podłączamy na zaciski panelu sterującego X4, X41 (schemat strony 6, 7, 8).

5. Konserwacja

Konserwacja polega na okresowym czyszczeniu lakierowanej powierzchni obudowy oraz kratek wlotowej i wylotowej powietrza. Czynności te można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego, przy zimnej obudowie, 
z użyciem jakiegokolwiek detergentu, nie zawierającego jednak żadnego ścierniwa.

6. Montaż naścienny i sufitowy

Kutyny powietrzne można montować na dwa sposoby: do ściany lub do sufitu. W pierwszym przypadku należy powiesić kurtynę na dwóch hakach wkręconych w kołki rozporowe ((8 lub większych), umieszczone w ścianie 
w odległości odpowiadającej otworom w tylnej ściance kurtyny. W drugim przypadku należy wykorzystać specjalne nagwintowane gniazda w górnej części obudowy do których wkręcamy sztyfty M8.

7. Warunki gwarancji

    - Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 12 miesięcy i jest on liczony od daty sprzedaży kurtyny. Wartość towaru podlega pełnej amortyzacji w okresie gwarancyjnym, liczonej proporcjonalnie do upływu czasu.

    - Naprawy gwarancyjne dokonywane są w przeciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Elektrotermi.

    - Karta gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży, potwierdzoną podpisem i pieczątką firmy sprzedającej.

    - Gwarancja nie obejmuje:

-	uszkodzeń powstałych na skutek eksploatacji kurtyny niezgodnie
	z instrukcją obsługi;

-	uszkodzeń mechanicznych i chemicznych;

-	uszkodzeń wynikłych z działania sił zewnętrznych, takich jak np. przepięć
	w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych itp.

    - Klientowi przysługuje wymiana kurtyny na nową jeśli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal będą występować w niej wady. Przez naprawę rozumie się czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady.

    - Montaż kurtyny wymaga specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej (z wyjątkiem EKP 100K i EKP 103K) i musi być wykonany wyłącznie przez osoby uprawnione z potwierdzeniem w karcie gwarancyjnej pod rygorem utraty gwarancji.

    - W sprawach nie regulowanych powyższymi warunkami gwarancji mają zasto-sowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

8. Schematy połączeń

9. Karta napraw

| Rodzaj naprawy | Data, podpis, pieczątka |
| --- | --- |

10. Karta gwarancyjna

Model (typ, moc): .................................................................,

nr ................................

Miejsce i data zakupu:					     Pieczątka sprzedającego:

...........................................................

11. Adresy serwisantów:

| DOLNOŚLĄSKIE | ELMIX | ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław tel. 071 3371590 |
| --- | --- | --- |
| DOLNOŚLĄSKIE | MSD-ELMIX | ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica tel. 074 8514688 |
| KUJAWSKO POMORSKIE | AUTOMATIK | ul. Podgórna 72, 87-100 Toruń tel. 056 6559901 |
| KUJAWSKO POMORSKIE | ELWAT | ul. Gdańska 55, 85-005 Bydgoszcz tel. 052 3224122 |
| LUBELSKIE | FUH Robert Janowski | ul. Staffa 2, 20-454 Lublin tel. 081 7438649 |
| LUBUSKIE | OMEGA BUD | ul. Strzelecka 24b, 65-452 Zielona Góra tel. 068 3245172 |
| LUBUSKIE | INSEL | ul. Lutycka 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 095 7227273 |
| ŁÓDZKIE | SATRONIK | ul. Inflancka 72, 91-845 Łódź tel. 042 6160995 |
| ŁÓDZKIE | ELDOR | ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź tel. 042 6483606 |
| MAŁOPOLSKIE | ELEKTROTERMIA | ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków tel. 012 4157522 |
| MAZOWIECKIE | A-Z PROJEKT | ul. Bartycka 26 (bud. Ekopan, pok. 121), 00-716 Warszawa tel. 609 7517272 |
| OPOLSKIE | KAMEX | ul. Batalionów Chłopskich 9, 48-300 Nysa tel. 077 337973 |
| OPOLSKIE | EKO-LIVE | ul. Ligudy 6, 45-102 Opole tel. 077 4547907 |
| PODKARPACKIE | TERMAR | ul. Pow. Listopadowych 41, 36-606 Rzeszów tel. 017 8731116 |
| PODLASKIE | PUH RADEKS Radosław Łaszczuk | ul. Reja 7/1, 16-001 Kleosin tel. 085 7474915, 7474916 |
| ŚLĄSKIE | ELEKTRO-BUD BIS | ul. Brzeźnicka 42, 42-200 Częstochowa tel. 034 3255685 |
| ŚLĄSKIE | ELMAX | ul. Mickiewicza 2, 41-100 Siemianowice Śląskie tel. 032 2285083 |
| ŚLĄSKIE | FROST SERVICE | ul. Świętokrzyska 9a, 32-500 Chrzanów tel. 032 7538977 |
| ŚLĄSKIE | F.U. Wiesław Matczak | ul. Puszkina 4/3, 44-100 Gliwice tel. 032 2382640 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | UNITRON s.c. | ul. Sobieskiego 1, 26-600 Radom tel. 048 3817366 |
| WARMIŃSKO MAZURSKIE | LECH – CENTRUM CIEPŁA | ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn tel. 089 5418299 |
| WARMIŃSKO MAZURSKIE | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Dąbek | ul. Wiecherta 35/46, 10-691 Olsztyn tel. 089 5414136 |
| WIELKOPOLSKIE | TANIE GRZANIE – ALF | ul. Grunwaldzka 358, 60-169 Poznań tel. 061 8677628, 8676601 |
| WIELKOPOLSKIE | TERMAG | ul. Starołęcka 205, 61-341 Poznań tel. 061 8700969 |
| ZACHODNIO POMORSKIE | THERMA | ul. Wojska Polskiego 199, 71-334 Szczecin tel. 091 4871873 |
| ZACHODNIO POMORSKIE | KONSERWACJA I NAPRAWA | ul. Bosmańska 9, 75-867 Koszalin tel. 094 434524 |